БИЗНЕС ПЛАН

АО «КУВАСАЙЦЕМЕНТ»

на 2022 год

г. Кувасай

Оглавления.

1. Сведения о предприятии.

2. Цели предприятия.

3. Месторасположение объекта.

4. Проектирование и технология.

5. Последние изменения в производстве.

6. Информация о выпускаемой продукции.

7. Мощность предприятия.

8. Рынок и концепция маркетинга.

9. Бюджетные показатели на 2022 год по операционной деятельности предприятия.

- Сведения о предприятии.

Полное название организации: Акционерное общество «КУВАСАЙЦЕМЕНТ» (сокращенно - АО «КУВАСАЙЦЕМЕНТ).

Юридический адрес: Ферганская область, 150901, г.Кувасай, ул. Мустакиллик-138а.

Акционерное Общество «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций — ведущий и крупнейший поставщик строительных материалов высокого качества на рынок Узбекистана. Предприятие расположено в городе Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан. Общая территория составляет 42,10 га земли.

Уставный капитал общества составляет 606 296 тыс. сум. Основной вид Деятельности — производство цемента. Дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств нет. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган), который организует выполнение решений Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров и осуществляет руководство текущей деятельностью.

Генеральный директор — Никитин Денис Павлович.

Главный бухгалтер — Хусаинов Одилжон Олимович

Предприятие создано в 1932 году. Проектная мощность производства составляет-1 001 000 тонн цемента в год. На 1 октября  2022 года на предприятии работают -1 057 чел., из них мужчины-810 чел., женщины-247 чел. Средняя зарплата составляет -2 600 000 сум.

- Цели предприятия.

АО «Кувасайцемент» направлено на постоянное улучшение качества всех видов выпускаемой продукции, на совершенствование системы управления предприятием, посредством внедрения и постоянного улучшения системы менеджмента качества на базе стандарта ISO 9001.

Удовлетворённость потребителя качеством выпускаемой нами продукции — это надёжная прибыль и основа благосостояния каждого сотрудника нашего предприятия.

Наши основные цели:

- Удовлетворение современных и перспективных требований потребителя;

- Увеличение конкурентоспособности продукции;

- Расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- Внедрение передовых технологий, технические перевооружение, модернизация и развитие производства;

- Расширение рынка сбыта продукции;

- Повышение результативности работы и снижение затрат.

Методы, с помощью которых обеспечивается требуемый уровень качества, направлены, в первую очередь, на предупреждение возникновения несоответствий, а не только на их устранение, а именно:

- Формирование культуры производства и системы мотивации, обеспечивающей вовлечение всех работников в решение задач предприятия;

- Принятие управленческих решений на основе анализа данных о качестве;

- Поддержание партнёрских взаимоотношений с поставщиками;

- Постоянное повышение профессионализма, квалификации и компетентности сотрудников предприятия посредством их систематического обучения.

Высшее руководство АО «Кувасайцемент», являясь лидером в реализации настоящей политики, обязуется обеспечить своих сотрудников поддержкой и необходимыми ресурсами.

Понимание и выполнение положений данной политики является обязанностью и делом чести всех сотрудников нашего предприятия.

В настоящее время, на заводе ОАО «Кувасайцемент»  ежедневно производится более 2,5 тыс. тонн цемента.  В год производится до 1001 тыс. тонн цемента.

Производятся следующие виды цемента:

- Сульфатостойкий портландцемент с добавками пуццолановый типа  ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС;

- Портландцемент ЦЕМ I  32,5Н ГОСТ 31108-2020.

Деятельность ОАО «Кувасайцемент»  направлено на решение продовольственной программы, предусматривающая полное удовлетворение потребностей населения в строительных материалах а именно цемента, на основе роста объемов производства и повышения качества товара.

3. Месторасположение объекта.

Географическое месторасположение завода,  расположено на удачном месте для отгрузки, транспортировки готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом, потребителями  соседних регионов.

Предприятие расположено в городе Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан в 3-х км

от границы с Киргизией и в 356 км — от Ташкента. Город Кувасай расположен на востоке Ферганской области.

Общая территория составляет 42,10 га, в том числе производственные помещения занимают 8,14 га, сады – 6,03 га, железная дорога 10 км.

4. Проектирование и технология.

Строительство завода начато в 1929 году и 1932 году выпущено первая продукция — 42,3 тонн цемента.

Проект строительства завода был выполнен проектной организацией «Стромстройпроект» СССР, с установкой исключительно импортного оборудования различных зарубежных фирм: дробилки сырьевого отделения - «Титан» 6-ДР-75 фирмы «Аммер-Лютер»; сырьевые и одна угольная мельницы – «Унидан», вращающиеся печи «Унакс» фирмы «Смидт» и другие. Сушильные барабаны, угольная мельница, шнеки, элеваторы и другое мелкое вспомогательное оборудование.

В 1946-1951 годы была проделана большая работа по переводу всех имеющихся на заводе ременных приводов на редукторные, завод перешел на перевозку сырья из карьеров автосамосвалами, были получены дизельные и электрические экскаваторы для разработки карьеров.

Период 1956 – 1959 гг. явился знаменательной датой в истории завода. В результате проделанной реконструкции и расширения завода были построены и введены в эксплуатацию две новые технологические линии по производству цемента, оснащенные современным мощным оборудованием со 150-ти метровыми вращающимися печами.

С августа 1995 года комбинат стал «Акционерным Обществом». В переходный период предприятие оперативно переорентировалось на рыночную экономику и сейчас выпускает конкурентно способную продукцию, пользующуюся большим спросом в стройиндустрии.

АО «Кувасайцемент» 8 мая 2007 года зарегистрирован в Управлении юстиции Ферганской области как предприятие с участием иностранных инвестиций.

За высокие показатели и усилия, приложенные для выпуска продукции мирового качества, а также за проявленный профессионализм «Деловая Инициативная Дирекция» 17 ноября 1997 года в Мадриде присудила АО «Кувасайцемент» высшую награду «За Мировое качество».

25 октября 1999 года в Женеве, принимая во внимание выдающийся вклад АО «Кувасайцемент» в производство высококачественной продукции, развитие мирового бизнеса и профессионализм «Деловая Инициативная Дирекция» присудила специальную международную награду «Золотая Звезда за Качество».

В 2001 году «Компания GQM» присудила международную награду «За Качество и за мастерство в маркетинге».

25 марта 2002 года «Компания ВID», признавшая стремление к качеству и лидерству к передовым технологиям и инновациям, присудила международный приз «Арка Европы».

17 сентября 2004 года Международный Фонд «За Высокое Качество в Деловой Практике», за экономические показатели, высокий уровень корпоративных движений и за безупречную репутацию присудил награду «Золотая медаль».

В 2007 году на АО «Кувасайцемент» внедрен межгосударственный стандарт ИСО 9001-2000.

На территории завода расположены 5 основных цехов:

5. Последние изменения в производстве.

В течении более года (2021 – 2022 г) на нашем предприятии проведены масштабные работы по

модернизации мельниц (№,3 №4, № 5) участка помола клинкера.

Работы по модернизации проведены в два этапа:

- Модернизация обеспыливающего оборудования цементной мельницы

- Модернизация самой цементной мельницы

- Модернизация обеспыливающего оборудования цементной мельницы

В связи с ужесточением требований к выбросам в атмосферу, а также в связи изношенностью существующих электрофильтров возникла необходимость в реконструкции с заменой действующих электрофильтров для повышения их эффективности.

В современном мире загрязнение атмосферы являются основными экологическими проблемами. Одним из источников загрязнений окружающей среды обусловлено деятельностью промышленных предприятий и современное индустриальное промышленное производство в глобальном масштабе оказывает негативное влияние на природу. Загрязнение окружающей среды выбросами промышленных предприятий отрицательно влияет на организм человека и на другие живые организмы

Как известно, производство цемента сопровождается выделением в окружающую среду большого количества пыли.  В связи с чем на нашем предприятии ведутся регулярные работы по уменьшению выбросов в атмосферный воздух вредных веществ. Выделяются в достаточном количестве денежные средства для замены, ремонта фильтров на предприятии.

Модернизация обеспыливающего оборудования цементных мельниц (№,3 №4, № 5):

№ 3 приказ № 770 от 18.11.21 г

№ 4 приказ № 494 от 27.07.21 г.

№ 5 приказ № 5 от 08.01.21 г.

Монтажные работы осуществлялись хозяйственным способом.

Выполнены следующие строительно – монтажные работы:

- Демонтаж верхней части электрофильтра «ЛУРГИ»

- Демонтаж коронирующих электродов

- Очистка внутренней части фильтра

- Монтаж рукавного фильтра РИФ – 0500 – 03 К

- Пуско – наладочные работы

Текущий ремонт мельницы № 7 приказ № 591 от 06.09.21 г выполнены следующие строительно – монтажные работы:

- Вырабатывание и очищение бункеров и установка переносного освещения 36 в.

- Замена рукавного фильтра ФРКИ 360

- Монтаж каркасов и рукавов

- Установка и монтаж винтовых конвейеров в количестве 2 шт.

- Монтаж редукторов и электродвигателей винтовых конвейеров в количестве 2 шт

- Установка и монтаж газоходов

- Монтаж опорок и стоек рукавного фильтра.

Электрофильтры были довольно распространены ранее, однако сегодня, в результате появления большого количества высокотехнологичных тканей, применяемых для изготовления фильтровальных рукавов, во многих технологических сегментах применяют рукавные фильтры, как более эффективные и надежные установки.

Как следствие, принято решение на реконструкцию и переделку старых электрофильтров именно в рукавные фильтры – для повышения качества и эффективности очистки пылегазовых смесей.

Учитывая уровень современных технологий в пыле газоочистке, в диапазоне производительностей 0- 500 000 м3/час и диапазоне температур до 260 °С рукавные фильтры значительно эффективнее, удобнее в эксплуатации и надежнее, чем электрофильтры.

Результат:

- улучшение экологической обстановки региона

- сокращение количества выбросов в окружающую среду

- увеличение производственных показателей

В проекте принимали участие: «Узсаноаткурилишматериаллари» и Ферганский областной комитет по охране окружающей среды.

II. Модернизация самой цементной мельницы

Помол клинкера - завершающая стадия производства портландцемента.

Мельница работает непрерывно в различных технологических схемах с центральной загрузкой и выгрузкой материала и позволяет получать однородный по тонкости продукт измельчения с помощью мелющих тел (шаров и цильпебсов).

Производительность мельницы зависит от футеровки (брони), междукамерных перегородок, от свойств измельчаемых материалов (прочность, размолоспособность), крупности материалов на входе, влажности материалов, тонкости помола, равномерности питания, заполнения млеющими телами и материалом.

Модернизация цементной мельницы включила в себя следующие этапы (приказ № 4 от 07.01.22 г):

- Произвелась оценка размалываемости клинкера и анализ показателей работы существующей мельницы (сбор исходных данных работающей мельницы);

- Определены гарантированные показатели работы мельницы;

- Установлены каскадные брони на 1-ой камере согласно новой схеме, которая защищает внутреннюю поверхность барабана мельницы и торцы от истирания, а также регулирует движение мелющих тел, чтобы полностью использовалась энергия от движения мелющих тел, увеличивает твердость барабана.

- Заменены прутковые междукамерные перегородки на секционные междукамерные перегородки

- Изменены размеры 1-ой камеры с 6,5 м на 5,5 м и 2-ой камеры с 6,5 на 7,0 м, за счет этого увеличилось общая масса цильпебса от 39,0 тн на 43,0 тн.

- Просчитаны все проходные сечения мельницы от загрузки до выгрузки с учетом увеличения производительности помольной установки;

- Проверены температурно-влажностный режим работы мельницы.

Результат:

- Уменьшен простой мельницы

- Повышена энергоэффективность

- Повышена тонкость помола клинкера.  В результате значительно улучшалось качество выпускаемого цемента, отчего цемент стал обладать более высокой прочностью

- Увеличена производительность

Этот этап по модернизации проводились специалистами предприятия.

Запланировано строительство новой помольной мельницы производительностью 100 тн.

- Расположение АО «Кувасайцемент»

- Общая стоимость инвестиционного проекта – по сетевому графику составляет 12 млн.долл США

- Сроки реализации по сетевому графику 2022-2023 гг. (ввод 2023 г.)

- Увеличение мощности производства цемента на 50%.

6. Информация о выпускаемой продукции.

Цемент является одним из важнейших строительных материалов. Его применяют для изготовления бетонов, бетонных и железобетонных изделий, строительных растворов, асбестоцементных изделий. Производство цемента существует и совершенствуется более 180 лет. Нет страны в мире, которая не производила бы или не покупала бы портландцемент. Этот продукт выпускается в огромных объемах и остается важнейшим строительным материалом. Причины, определяющие повсеместное распространение цемента – дешевизна и неограниченные возможности применения.

Если обратиться к истории, то мы вспомним, что первым вяжущим материалом, которые использовали для строительства – была необожженная глина. Однако она не давала ожидаемого результата во влажных условиях. Около 3000-4000 лет до н.э. были найдены способы получения искусственных вяжущих путем обжига некоторых горных пород и тонкого измельчения продуктов этого обжига. Первым был строительный гипс (получаемый обжигом гипсового камня), а затем и известь (получаемая обжигом известняка). Есть сведения, что египтяне использовали смешанные известково-гипсовые растворы при строительстве пирамид. Однако гипс долгое время не терял своих позиций — вследствие меньшей энергоёмкости при производстве, в том же Египте топливо было чрезвычайно дефицитным.

Впервые широко известь стала применяться в Греции для облицовочных работ и в гидротехнических сооружениях. Но лишь в римский период началось массовое применение извести для кладочных растворов.

Римляне развили строительное искусство, оставив после себя знаменитые памятники древнего мира. Римляне так же составили первые рекомендации по изготовлению и применению известковых растворов. Для строительства Пантеона они подмешивали к извести определенные материалы – отложения вулканического пепла (пуццоланы), измельченный кирпич, трасс. Эти примеси позволяли придать извести гидравлические свойства.

В средние века было случайно обнаружено, что продукты обжига загрязнённых глиной известняков по водостойкости не уступают римским пуццолановым смесям и даже превосходят их. И началась череда экспериментов и поисков оптимального соотношения компонентов, для получения новых вяжущих, которые были бы устойчивы к воде.

В 1756 году англичанин Д. Смит обжигом известняка с глинистыми примесями получил водостойкое вяжущее, названное гидравлической известью. В 1796 году англичанином Д. Паркером был запатентован роман-цемент, способный твердеть как на воздухе, так и в воде. Только в начале ХIX века пришли к выводу, что, помимо точного соотношения компонентов сырьевой смеси, прежде всего необходима высокая температура обжига (порядка 1450 °С, 1700 K) для достижения прочного соединения извести с оксидами. Это три оксида, обусловливающие гидравличность — диоксид кремния (кварц), оксид алюминия (глинозем) и оксид железа.

В начале 20-х годов ХIХ в. Е.Челиев получил обжиговое вяжущее из смеси извести с глиной и опубликовал результаты своей работы в книге, изданной в Москве в 1825 г. В 1856 г. был пущен первый в России завод портландцемента.

Параллельно 1824 году Джозеф Aспдин, британский каменщик, получил патент на «Усовершенствованный способ производства искусственного камня», который он создал на собственной кухне. Изобретатель нагрел смесь хорошо подробленного известняка и глины в кухонной печи, после раздробил комок смеси в порошок и получил гидравлический цемент, который затвердел при добавлении воды. Aспдин назвал полученный продукт — портландцементом, потому что при производстве он использовал камни с карьера, который находился на острове Портланд. Однако только 30 лет спустя после этого открытия английские портландцементы получили распространение, а затем и преобладание. Толчок дала Лондонская всемирная выставка 1851 г., после которой на континенте весь портландцемент назывался английским.

Полученное Аспдином вяжущее не было портландцементом в современном смысле этого слова, а представляло собой разновидность роман цемента, полученного при несколько повышенной температуре обжига (900-1000 С), однако название «портландцемент» сохранилось и поныне. Гидравлическое вяжущее, описанное Е.Г. Челиевым, ближе по свойствам к современному портландцементу, а по качеству превосходило портландцемент Аспдина.

Технологии производства цемента постоянно совершенствовались и сегодня цемент это высокотехнологичный продукт высокого качества, широко используемый в строительстве.

Производство цемента включат 2 этапа:

- получение клинкера,

- измельчение клинкера и введение добавок.

Способы производства цемента:

- мокрый,

- сухой,

- комбинированный.

### Изготовление цемента мокрым способом

Мокрый способ предусматривает изготовление цемента с применением карбонатного компонента (мела) и силикатного компонента (глины). Также используются железосодержащие добавки (пиритные огарки, конверторный шлам и пр.). Влажность мела не должна быть более 29%, а влажность глины – не выше 20%. Называется этот способ производства цемента тому, потому что измельчение сырья осуществляется в воде, на выходе образуется шихта в виде суспензии на водной основе. Влажность шихты – 30-50%. Далее производится обжиг шлама в печи, в результате которого выделяется углекислота. Образовавшиеся шарики-клинкеры перемалывают в тонкий порошок под названием цемент.

#### Описание технологического процесса производства цемента

Технологический процесс производства цемента осуществляется по мокрому способу с использованием газообразного топлива и слагается из основных операций, приведенных в технологической схеме.

#### Добыча сырья в карьерах

Известняк, глинистые компоненты (ракушечник) добываются на карьерах Ляганского, Ляган-Окташского месторождений путем открытой разработки карьеров с применением взрывных работ. Добытое сырье экскаваторами загружается на автотранспорт и вывозится на площадку для сырья дробильного производства.

#### Дробление сырья

С площадки для сырья сырьевые компоненты подаются в щековую дробилку, где производится их дробление. С щековой дробилки сырье по транспортной ленте поступает в молотковую дробилку, где происходит вторичное дробление. После чего сырье по ленточному транспортеру доставляется на объединенный склад сырья.

#### Складирование сырья

Дробленное сырье (известняк, глинистые компоненты (сланец, глина, ракушечник), конгломерат вулканомиктовый на основе туффоалевролита) раздельно складируются на сырьевом складе. Железосодержащие добавки доставляются на цементное производство автомобильным или железнодорожным транспортом и раздельно складируются на складе сырья.

#### Дозирование сырья

На сырьевом складе с помощью грейферного крана дробленные сырьевые компоненты загружаются в бункера и по реверсивному транспортеру подаются на весовые дозаторы типа ДВНД-100, с помощью которых сырье поступает в сырьевые мельницы мокрого помола.

#### Помол сырьевого шлама

В сырьевые мельницы совместно с компонентами сырьевой смеси подается технологическая вода для измельчения материала по мокрому способу с получением сырьевого шлама.

#### Хранение сырьевого шлама

Смолотый шлам с помощью насосов закачивается в вертикальные шлам бассейны для хранения и перемешивания. В шламе определяется титр, влажность, растекаемость и тонкость помола.

#### Корректировка и хранение кондиционного сырьевого шлама

После определения технологических характеристик шлама, хранившегося в вертикальных бассейнах, производится слив шлама в горизонтальный шлам бассейн для окончательной корректировки.

В горизонтальном шлам бассейне кондиционный шлам в процессе хранения подвергается механическому и пневматическому перемешиванию во избежание расслаивания.

#### Обжиг кондиционного сырьевого шлама

Из горизонтального шлам бассейна кондиционный шлам транспортируется на холодный конец печи и через шлам питатели подается в печь.

Обжиг сырьевого шлама на клинкер производится во вращающихся печах. В процессе прохождения по печи сырьевой шлам проходит стадии сушки, декарбонизации и обжига с образованием клинкера заданного химического и минералогического состава. После обжига клинкер поступает в рекуператорный холодильник для резкого охлаждения. Охлажденный клинкер транспортируется на склад.

#### Обеспыливание отходящих газов

Во вращающихся печах обжиг шлама производится по принципу противотока печных газов и обжигаемого материала. Отходящие газы, обогащенные влагой и тонкодисперсными полупродуктами обжига, выносятся из печи и обеспыливаются в запечных устройствах (пыльная камера и электрофильтр). В пыльной камере осаждается грубодисперсная часть запечной пыли. Тонкодисперсная часть улавливается электрофильтром.

#### Отбор запечной пыли

Запечная пыль, уловленная в обеспыливающих устройствах, накапливается и возвращается в технологический процесс.

#### Возврат запечной пыли

Возврат запечной пыли в технологический процесс производится с горячего конца печей через пылевые форсунки с помощью фуллернасосов.

#### Хранение добавок

Активные минеральные добавки и гипсовый камень доставляются на производство автомобильным или железнодорожным транспортом и хранятся на специальной площадке.

#### Дробление добавок

С площадки для хранения активные минеральные добавки и гипсовый камень загружаются в молотковую дробилку для дробления. Дробление каждого компонента проводится раздельно. После дробления сырье с помощью транспортеров доставляется на объединенный склад клинкера и добавок.

#### Складирование клинкера и добавок

Обожженный клинкер при помощи ковшевого транспортера поступает на объединенный склад клинкера и добавок для хранения и дальнейшего использования в технологическом процессе.

Активные минеральные добавки и гипсовый камень после дробления также складируются на объединенном складе.

#### Дозирование клинкера и добавок

Клинкер, минеральные добавки и гипсовый камень с объединенного склада грейферным краном загружаются в накопительные бункера цементных мельниц и посредством весовых дозаторов типа ДВНД – 32 подаются в цементные мельницы. В зависимости от ассортимента продукции варьируется вид добавок, а также массовая доля добавок и гипсового камня.

#### Помол клинкера с добавками

Совместный помол клинкера и добавок производится в цементных мельницах непрерывного действия. Тонкость измельчения полученного цемента регламентируется нормативными документами на номенклатуру продукции. Готовый цемент выгружается из мельниц и с помощью церранасосов транспортируется в цементные силоса.

#### Хранение цемента

Хранение и складирование цемента производится в вертикальных цементных силосах предотвращающих увлажнение и засорение продукции.

Цементы складируются раздельно в зависимости от номенклатуры продукции.

#### Отгрузка цемента

Из цементных силосов с помощью разгрузочных устройств, расположенных в нижней части силосов производится отгрузка цемента навалом в специально оборудованные железнодорожные или автотранспортные средства для доставки потребителям.

7. Утверждённая мощность АО «Кувасайцемент» на 2022 г.

| № | Наименование продукции | Ед. изм. | Мощность на 2022 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клинкер | тонн | Минимальная 839 100 максимальная 888 789 |
| 2. | Цемент | тонн | минимальная 1 001 000 максимальная 1 110 987 |

В настоящее время АО «Кувасайцемент» выпускает следующие виды цемента:

#### Наша продукция

Сульфатостойкий портландцемент с добавками пуццолановый типа  ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС

- Портландцемент ЦЕМ I  32,5Н ГОСТ 31108-2020

- Сертификаты соответствия

8. Рынок и концепция маркетинга.

Согласно данных Американской ассоциации производителей цемента в 2019 году мировое производство цемента достигло 4,100 млрд тонн. В тройку крупнейших производителей вошли Китай (2,2 млрд тонн), Индия (320 млн тонн), и Вьетнам (95 млн тонн).

Крупнейшие производители цемента в мире на 2019 год :

№ Страна млн.т. :

1 Китай   2200

2 Индия   320

3 Вьетнам 95

4 США      89

5 Египет    76

6 Индонезия   74

7 Иран       60

8 Россия    57

9-10 Бразилия   55

9-10 Республика Корея   55

11 Япония 54

12 Турция 51

Остальные страны  900

Мировая продукция в 2019  - 4 100 млн тонн цемента всего.

АО «Кувасайцемент» является одним из крупных производителей качественного цемента, с собственным брендом.

Согласно данным от АО «Узкурилишматериаллари» объем производства цемента в Ферганской долине в 2021 году составило 2,4 млн.тн., прогноз производства цемента в Ферганской долине на 2022 год - 3 млн.тн.

На сегодняшний день реализация АО «Кувасайцемент» готовой продукции осуществляется на внутренний рынок Республики Узбекистан и на экспорт в Республику Кыргызстан.

Маркетинговые мероприятия:

| Целевой рынок: | Выпускаемая продукция рассчитана на местное население региона. |
| --- | --- |
| Позиция: | Соответствие качества и количества выпускаемой продукции современным требованиям диетологии. |
| Ассортиментная линия: | Увеличение ассортимента выпускаемой продукции за счёт внедрения производства упаковочной продукции. |
| Цены: | Ежемесячный анализ цен на выпускаемую продукцию и обновление прайс-листов в соответствии с конъюнктурой рынка. |
| Реклама: | Развитие рекламной деятельности предприятия. |
| Стимулирование сбыта: | Повышение уровня обслуживания покупателей, введение гибкой системы скидок в зависимости от объёма закупаемой продукции. |
| Исследования и развитие: | Совершенствование процесса производства за счёт внедрения современных технологий изготовления. изделий. Внедрение систем управления качеством продукции. |
| Обратная связь: | Регулярный опрос покупателей и потенциальных потребителей на предмет качества, соответствия требованиям вкуса, внешнего вида, цены производимой продукции. |

Прогнозируемый объем экспорта отсутствует. Продажи осуществляются на местном рынке Ферганской области и в целом Ферганской долины.

Кроме того, в Республике Узбекистан, по всем регионам организовано строительство мини-заводов по производству цемента. На сегодняшний день по Ферганской долине функционируют несколько мини-заводов.

9. Бюджетные показатели на 2022 год по операционной деятельности предприятия.

Материальные ресурсы.

В производстве цемента используется следующие виды сырья:

Известняк, гипсовый камень, глинистые компоненты (микрокальцит, ракушечник), конгломерат вулканомиктовый на основе туфооалевролита добываются на карьерах Ляганского, Ляган-Окташского, Ширманбулакского, Шурсувского месторождений путем открытой разработки карьеров с применением взрывных работ.

|  |  | Бюджет 2022 | 810 000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО | Цена, UZS | на 1 тонну |
|  | Марки / элементы расхода | Количество | Сумма, тыс. UZS |  | Количество | Сумма, UZS |
| Основное сырье и материалы |  | -37 206 580 |  |  | -45 934 |
|  | Известняк | 731 624 | -8 237 676 | -11 259 | 0,9032 | -10 170 |
|  | Известняк (высокий титр) | 169 812 | -9 527 618 | -56 107 | 0,2096 | -11 762 |
|  | Глина (глиёж) | 186 067 | -7 902 524 | -42 471 | 0,2297 | -9 756 |
|  | Железная руда | 15 158 | -3 888 247 | -256 510 | 0,0187 | -4 800 |
|  | Базальт (помол) | 98 089 | -4 422 162 | -45 083 | 0,1211 | -5 459 |
|  | Вода | 1 258 | -578 169 | -459 728 | 0,0016 | -714 |
|  | Зола (уголь) | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 |
|  | Гипс | 51 110 | -2 650 184 | -51 853 | 0,0631 | -3 272 |

Топливно энергетические ресурсы.

|  |  | Бюджет 2022 | 810 000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО | Цена, UZS | на 1 тонну |
|  | Марки / элементы расхода | Количество | Сумма, тыс. UZS |  | Количество | Сумма, UZS |
| Топливно-энергетические ресурсы |  | -162 324 023 |  |  | -200 400 |
|  | Природный газ | 149 151 | -129 696 599 | -869 564 | 0,1841 | -160 119 |
|  | Сжатый воздух | 123 981 | -5 668 071 | -45 717 | 0,1531 | -6 998 |
|  | Топливо | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 |
|  | Уголь | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 |
|  | Электроэнергия | 64 469 | -26 959 353 | -418 174 | 0,0796 | -33 283 |

Вспомогательные материалы.

|  |  | Бюджет 2022 | 810 000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО | Цена, UZS | на 1 тонну |
|  | Марки / элементы расхода | Количество | Сумма, тыс. UZS |  | Количество | Сумма, UZS |
| Вспомогательное сырье и материалы |  | -3 818 054 |  |  | -4 714 |
|  | Мелющие тела | 642 | -3 818 054 | -5 951 452 | 0,0008 | -4 714 |

Накладные расходы.

|  |  | Бюджет 2022 | 810 000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО | Цена, UZS | на 1 тонну |
|  | Марки / элементы расхода | Количество | Сумма, тыс. UZS |  | Количество | Сумма, UZS |
| Накладные расходы |  | -48 807 035 |  |  | -60 256 |
|  | Вспомогательный персонал | 0 | -15 815 081 | 0 | 0,0000 | -19 525 |
|  | Расходы на ремонт | 0 | -32 173 133 | 0 | 0,0000 | -39 720 |
|  | Расходы по персоналу | 0 | -768 769 | 0 | 0,0000 | -949 |
|  | Прочее | 0 | -50 051 | 0 | 0,0000 | -62 |

Прогноз ФОТ на 2022 год

| АО КЦ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗП | 2 297 815 | 2 146 950 | 2 835 367 | 2 743 904 | 2 798 652 | 2 708 373 | 2 798 652 | 2 798 652 | 2 708 373 | 2 798 652 | 2 708 373 | 2 798 652 | 32 142 414 |
| Отчисления от ЗП | 275 738 | 257 634 | 340 244 | 329 268 | 335 838 | 325 005 | 335 838 | 335 838 | 325 005 | 335 838 | 325 005 | 335 838 | 3 857 090 |
| Пособия до 2-х лет | 18 166 | 19 983 | 19 983 | 19 983 | 19 983 | 20 605 | 21 292 | 21 292 | 20 605 | 21 292 | 20 605 | 21 292 | 245 080 |
| Пенсия по увечью | 10 430 | 10 430 | 10 430 | 10 430 | 10 430 | 10 430 | 10 430 | 10 430 | 10 430 | 10 430 | 10 430 | 10 430 | 125 166 |
| Общий итог | 2 602 149 | 2 434 998 | 3 206 025 | 3 103 586 | 3 164 903 | 3 064 413 | 3 166 212 | 3 166 212 | 3 064 413 | 3 166 212 | 3 064 413 | 3 166 212 | 36 369 749 |

Отчёт о прибылях и убытках на 2022 год

|  | Бюджет 2022 |  |
| --- | --- | --- |
| Income/expense item | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО |
| Объем реализации (Цемент) | 26 969 | 30 000 | 50 000 | 80 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 65 000 | 48 031 | 810 000 |
| Объем производства (Цемент) | 27 040 | 30 000 | 50 000 | 80 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 65 000 | 47 960 | 810 000 |
| 1. Основной доход (Цемент) | 11 960 685 | 13 337 639 | 22 624 740 | 35 923 484 | 38 376 534 | 38 374 402 | 38 376 534 | 38 376 533 | 38 374 379 | 38 225 930 | 29 262 124 | 21 745 972 | 364 958 955 |
| 1. Основной доход (Прочая продукция) | 161 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 450 |
| 1. Себ-сть реал.продукции | -8 877 309 | -10 307 751 | -16 675 036 | -26 196 462 | -26 311 760 | -27 290 221 | -26 496 954 | -26 321 274 | -26 056 493 | -25 774 372 | -20 869 238 | -18 693 797 | -259 870 666 |
| Валовый доход | 3 244 826 | 3 029 888 | 5 949 705 | 9 727 022 | 12 064 774 | 11 084 180 | 11 879 580 | 12 055 259 | 12 317 887 | 12 451 558 | 8 392 886 | 3 052 175 | 105 249 739 |
| 2. Общие и админ. расходы | -3 713 278 | -7 142 149 | -4 839 762 | -4 528 069 | -4 931 595 | -5 880 424 | -3 920 504 | -3 925 795 | -5 651 927 | -3 966 734 | -1 951 063 | -1 981 624 | -52 432 924 |
| 3. Расходы по реализации | -459 695 | -446 309 | -1 229 063 | -1 370 793 | -1 443 476 | -1 427 489 | -1 482 755 | -1 429 762 | -1 421 101 | -1 331 715 | -1 046 563 | -934 317 | -14 023 040 |
| 4. Неосновной доход | 909 742 | 2 240 290 | 1 326 775 | 1 559 796 | 1 758 472 | 1 875 812 | 1 508 245 | 1 400 833 | 1 354 855 | 1 163 674 | 904 742 | 1 027 181 | 17 030 418 |
| 5. Неосновной расход | -306 478 | -72 696 | -76 704 | -115 386 | -122 149 | -120 746 | -112 139 | -111 865 | -114 642 | -83 523 | -86 500 | -82 979 | -1 405 808 |
| 6. Амортизация | -369 172 | -582 011 | -852 713 | -792 299 | -807 431 | -883 091 | -883 091 | -867 959 | -830 129 | -776 115 | -678 809 | -601 462 | -8 924 283 |
| EBIT | -694 055 | -2 972 988 | 278 238 | 4 480 271 | 6 518 595 | 4 648 242 | 6 989 336 | 7 120 710 | 5 654 942 | 7 457 143 | 5 534 693 | 478 974 | 45 494 101 |
| 7. ФР по курсовой разнице | -286 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -286 296 |
| 7. Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBT | -980 351 | -2 972 988 | 278 238 | 4 480 271 | 6 518 595 | 4 648 242 | 6 989 336 | 7 120 710 | 5 654 942 | 7 457 143 | 5 534 693 | 478 974 | 45 207 805 |
| 8. Налог на прибыль | 0 | 370 948 | -116 736 | -747 041 | -1 052 789 | -772 236 | -1 123 400 | -1 143 107 | -923 241 | -1 193 572 | -905 204 | -146 846 | -7 753 223 |
| Чистая прибыль | -980 351 | -2 602 039 | 161 502 | 3 733 231 | 5 465 805 | 3 876 005 | 5 865 936 | 5 977 604 | 4 731 701 | 6 263 572 | 4 629 489 | 332 128 | 37 454 582 |
| EBITDA | -928 147 | -4 558 571 | -119 121 | 3 828 161 | 5 689 703 | 3 776 268 | 6 476 321 | 6 699 701 | 5 244 858 | 7 153 108 | 5 395 260 | 136 233 | 38 793 775 |